Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Фізико-технічний факультет

Кафедра фізики і методики викладання

Лабораторна робота № 2 (ФПЕ-03м)

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОШЕННЯ ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА ДО ЙОГО МАСИ МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА

м. Івано-Франківськ

Мета роботи: вимірювання питомого заряду електрона () методом магнетрона

Загальні відомості

На заряджену частинку, яка рухається у електричному і магнітному полях з боку цих полів діє сила Лоренца яка визначається

,

де – заряд частинки, – її швидкість,  - напруженість електричного поля, – індукція магнітного поля.

На заряджену частинку, яка рухається в тільки у магнітному полі, діє магнітна складова сили Лоренца:

,

Напрям сили перпендикулярний до площини, в якій лежать вектори і . Модуль сили:

,

де  – кут між векторами  і .

Траєкторія руху зарядженої частинки в магнітному полі визначається конфігурацією магнітного поля, орієнтацією вектора швидкості і відношенням заряду частинки до її маси.

Метод вимірювання

Існують різні методи визначення відношення , в основі яких лежать результати дослідження руху електрона в електричному і магнітному полях. Один з них - метод магнетрона. Називається він так тому, що конфігурація полів в ньому нагадує конфігурацію полів в магнетронах - генераторах електромагнітних коливань надвисоких частот. Суть методу полягає в наступному: спеціальна двоелектродна вакуумна лампа, електроди якої є коаксіальними циліндрами, поміщена у соленоїд так, що вісь лампи співпадає з віссю соленоїда. Електрони, що вилітають з катода лампи, за відсутності струму в соленоїді рухаються радіально до анода. При підключенні струму до соленоїда в лампі створюється магнітне поле, паралельне осі лампи, і на електрони починає діяти магнітна складова сили Лоренца (магнітна сила):

,                                                      (1)

де  - заряд електрона,  - швидкість електрона,  - індукція магнітного поля.

Під дією цієї сили, яка завжди перпендикулярна до вектора швидкості, траєкторія електронів викривляється. При певному співвідношенні між швидкістю електрона і індукцією магнітного поля електрони перестають поступати на анод, і струм в лампі зникає.

Розглянемо докладніше рух електронів в лампі за наявності магнітного поля. Для опису цього руху скористаємося циліндричною системою координат (рис.1), в якій положення електрона визначається відстанню його від осі лампи r, полярним кутом φ і зсувом уздовж осі z. Електричне поле, що має тільки радіальну компоненту, діє на електрон з силою, направленою по радіусу від катода до анода. Магнітна сила, що діє на електрон, не має складової, паралельної осі z. Тому електрон, що вилетів з катода, рухається в площині, перпендикулярній осі z. Початкову швидкість електрона, що визначається температурою катода, і є набагато меншою від швидкості, якої надає електрону електричне поле лампи можна вважати рівною нулю.

Момент імпульсу L електрона відносно осі z рівний:

,                                                       (2)

де  - складова швидкості, перпендикулярна радіусу .

Момент сили М, що діє на електрон, відносно осі z визначається складовою магнітної сили, що перпендикулярна до . Моменти електричної сили і складової магнітної сили, напрямленої уздовж радіуса  відносно осі z рівні нулю. Таким чином:

,                                            (3)

де  - радіальна складова швидкості електрона.

Згідно рівнянню моментів:

.                                                           (4)

Проектуючи (4) на вісь z, одержуємо

,

.                                                 (5)

Проінтегрувавши (5), одержуємо:

.

Константу знайдемо з початкових умов: при  (де  - радіус катода). Тоді

і

.                                         (6)

Кінетична енергія електрона дорівнює роботі сил електричного поля:

(7)

де U - потенціал точки поля, в якій знаходиться електрон відносно катода. Підставляючи в (7) значення з (6), одержуємо:

(8)

При деякому значенні індукції магнітного поля , яке називають критичним, швидкість електрона поблизу анода буде перпендикулярна радіусу , тобто . Тоді з рівняння (8) отримаємо:

де  - потенціал анода щодо катода (анодна напруга),  - радіус анода.

Звідси знаходимо вираз для питомого заряду електрона:

(9)

Індукція магнітного поля соленоїда, довжина L якого співмірна з діаметром D, знаходиться за формулою:

(10)

де - магнітна постійна, n - кількість витків на одиницю довжини соленоїда, N  - кількість витків соленоїда.

Таким чином, експериментально визначивши , можна обчислити величину . Для знаходження  в лампі слід встановити різницю потенціалів між анодом і катодом і, включивши струм в соленоїді, поступово збільшувати магнітне поле в лампі. Якби всі електрони покидали катод із швидкістю рівною нулю, то залежність величини анодного струму від величини індукції магнітного поля мало б вигляд, показаний на рис.2. (пунктирна лінія).

Рис.2.

В цьому випадку при  всі електрони, що випускаються катодом, досягали б анода, а при жоден електрон не потрапляв би на анод. Проте деяка некоаксіальність катода і анода, наявність залишкового газу в лампі, спад напруги уздовж катода, неоднорідність поля соленоїда по висоті анода і т.д. призводить до того, що критичні умови досягаються для різних електронів при різних значеннях В. Все ж перелом кривої залишиться достатньо різким і може бути використаний для визначення .

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з питомого заряду електрона. Спрощена електрична схема установки для визначення питомого заряду електрона представлена на рис.1.

рис.1.

2. З`єднайте  касету ФПЕ-03м з джерелом живлення штатним кабелем, при цьому тумблер живлення повинен знаходитися в положенні "Вимкнено". Всі ручки регулювання напруги на блоці живлення перевести в крайнє проти годинникової стрілки положення.

3. Запустити програму ФПЕ-03м.ехе. Включити живлення касети    ФПЕ-03м.

4. Встановити анодну напругу  приблизно 50В, контролюючи його значення за показами вольтметра у вікні відображення вимірюваних величин. У процесі вимірювання анодна напруга не повинна змінюватися.

5. Змінюючи струм в соленоїді від мінімального (початкового) значення до максимального через 0.1 А при постійній анодній напрузі, зняти спадну характеристику, тобто залежність анодного струму  від струму в соленоїді . Значення анодного струму , і значення струму в соленоїді , будуть автоматично занесені в таблицю вимірювань при натисненні кнопки «Внести в список».

4. Повторити пп. 2 і 3 при інших значеннях анодної напруги (60, 75, 90, 105). Результати вимірювань занести в таблиці.

5. Для кожного значення анодної напруги будується спадна характеристика (рис.2) (по осі ординат відкладається значення анодного струму, а по осі абсцис - значення струму в соленоїді).

Рис.2

Для знаходження критичного значення струму в соленоїді  необхідно провести до взаємного перетину дотичну до точки перегину спадів характеристики (на ділянці її спаду) і пряму, відповідну зміні мінімальних значень анодного струму (як показано на рис.3).

Рис. 3

Занести  значення  в таблицю.

6. Для кожного критичного значення струму в соленоїді розрахувати за формулою (10) індукцію магнітного поля. Величини, що потрібні для розрахунку:

L = 167мм - довжина котушки,

D = 62мм - діаметр котушки,

N = 2010 - число витків,

= 6мм - радіус анода,

= 0,3мм - радіус катода

7. Обчислити  за формулою (9) для кожного значення критичного поля в соленоїді і визначити її середнє значення.

8. Обчислити похибку одержаної величини .

Контрольні питання

1. У чому суть методу магнетрона для визначення відношення ?

2. Чи впливає на величину  зміна напряму струму в соленоїді на протилежний?

3. Чи залежить величина   від величини анодної напруги ?

4. Магнітне поле соленоїда.

5. Розглянути рух електрона в однорідному магнітному полі в двох випадках:

а) швидкість електрона перпендикулярна до індукції магнітного поля;

б) швидкість електрона напрямлена під кутом α до напрямку поля.

6. Інші  методи визначення питомого заряду електрона.