Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Фізико-технічний факультет

Кафедра фізики і методики викладання

Лабораторна робота № 5 (ФПЕ-05м)

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ВЗАЄМОІНДУКЦІЇ.

м. Івано-Франківськ

Мета роботи: дослідження явища взаємоіндукції двох коаксіально розташованих котушок.

Загальні відомості

Розглянемо два індуктивно зв'язаних контури із струмами I1 і I2 (рис.1), які мають N1 і N2 витків відповідно і коефіцієнти самоіндукції L11 і L22. Повний потік вектора магнітної індукції В, охоплений витками першого контуру

(1)

де Ф1 – магнітний потік крізь перший контур, створений струмом I1; Ф11 – частина магнітного потоку в першому контурі, створена струмом I1,   Ф12 – частина магнітного потоку в першому контурі, створена струмом I2.

Аналогічно повний потік, який пронизує витки другого контуру

(2)

Магнітні потоки в кожному контурі пропорційні струму в них

(3)

(4)

Потік Ф12, створюється магнітному полем струму I2 в другому контурі. Тому:

,

де L12 – коефіцієнт взаємоіндукції першого контуру. Аналогічно для другого контуру

Тоді рівняння (1) і (2) перепишемо

(5)

Відповідно ЕРС індукції, які виникають в контурах, будуть

(6)

(7)

На основі теореми взаємності, яка встановлює зв'язок між двома джерелами струму і створеними ними ж полями в місцях розташування джерел у неферомагнітних середовищах, можна стверджувати, що коефіцієнти взаємоіндукції довільних двох контурів рівні:

Доведемо це для двох індуктивно зв'язаних контурів, по яких проходять струми I1 і I2. Припустимо, що контур, в якому протікає струм I1, нерухомий, а контур, в якому протікає струм I2, переміщається з нескінченності в задане положення. При цьому магнітний потік крізь другий контур, створений струмом в першому контурі, змінюватиметься від 0 до Ф12, а робота по його переміщенні

Якщо другий контур нерухомий, а перший переміщається з нескінченності в задане положення, то виконується робота

У кожному з наведених випадків робота визначається мірою взаємної енергії в контурах із струмами І її значення не залежить від того, який з контурів переміщався. Отже А1=А2, і L12=L21.

Коефіцієнт взаємоіндукції є мірою магнітного зв'язку між контурами і залежить від геометричної форми, розмірів і взаємного розміщення контурів зі струмами, а також магнітних властивостей середовища, де розташовані контури. В системі СІ коефіцієнти взаємної індукції вимірюються в Генрі. Розрахунки коефіцієнта взаємної індукції в загальному випадку є достатньо складними.

# Метод вимірювань

У даній роботі вивчається явище взаємної індукції між двома близькими за розмірами котушками 1 і 2. Котушка 1 вставляється в котушку 2 і може переміщатися уздовж її осі. Живлення котушок (наприклад, котушки 1) здійснюється від генератора, що працює на частоті (f) 50 Гц, напруга з якого

(8)

подається через опір R.

Знаючи величину спаду напруги на опорі R можна визначити струм, що протікає в колі

(9)

Змінний струм в котушці 1 (за умови, що котушка 2 відключена від генератора) створює змінну ЕРС взаємоіндукції в котушці 2:

(10)

де амплітуда ЕРС взаємоіндукції рівна:

Тоді

(11)

Якщо поміняти місцями котушки 1 і 2, то можна визначити L12:

Коефіцієнт L12 (L21) можна також визначити, знаючи повний магнітний потік,

який пронизує  котушку 1 (котушку 2). Згідно (5)

Величину магнітного потоку, що пронизує котушки, можна визначити, використовуючи датчик Холла, який розташований в центрі нерухомої котушки.

Порядок виконання роботи

Завдання 1. Вимірювання коефіцієнтів індукції L11 і L22.

1. Подати напругу на котушку 1 ( за допомогою перемикача П1). При цьому струм через котушку 2 повинен бути рівний нулю (перемикач П2 розімкнений).

2. Рухому котушку 2 (використовуючи шток 1 на касеті ФПЕ) повністю всунути в котушку 1. При цьому датчик переміщення рухомої котушки повинен показувати 0.

3. Збільшуючи струм в котушці 1 (за допомогою потенціометра R1 на касеті ФПЕ) від мінімального до максимального значення, записати в таблицю 1 значення струму I1 і магнітного потоку Ф1. Величина магнітного потоку Ф може бути визначена з вимірювань вектора магнітної індукції В і геометричних розмірів котушки:

де S - переріз соленоїда який визначається:  (діаметри 1-ї та       2-ї котушок відповідно дорівнюють 55мм і 30мм). Для визначення величини B в даній роботі використовується датчик Холла. В цьому датчику напруга Холла Ux пов'язана з вектором магнітної індукції співвідношенням:               1мВ = 1Гс = 10-4Тл.

4. Подати напругу на котушку 2 (за допомогою перемикача П2), відключивши напругу на котушці 1 (використовуючи перемикач П1).

5. Збільшуючи струм в котушці 2 від мінімального до максимального значення записати в таблицю 1 значення струму I2 і магнітного потоку Ф.

6. За формулами (3) і (4) розрахувати значення коефіцієнтів індукції L11 і L22.

7. Отримані результати занести у таблицю 1.

Таблиця 1.

| І1, А | Ux1,мВ | Ф1, Вб | L11,Гн | І2, А | Ux2,мВ | Ф2, Вб | L22,Гн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Завдання 2. Вимірювання коефіцієнтів взаємоіндукції L12 і L21.

1. Рухому котушку 2 (використовуючи шток 1 на касеті ФПЕ-05м) повністю всунути в котушку 1. При цьому датчик переміщення рухомої котушки повинен показувати 0.

2. Подати напругу на котушку 1 ( за допомогою перемикача П1). ЕРС індукції, яка виникає в котушці 2, відображатиметься в лівому вікні віртуального осцилографа. Амплітудне значення струму котушки 1 I01 і амплітудне значення ЕРС в другій котушці Е02 відображаються при цьому у відповідних вікнах.

3. За формулою (11), для декількох значень струму, розрахувати коефіцієнт взаємної індукції L12. Результати занести в таблицю. Частота f рівна 50Гц.

4. Подати напругу на котушку 2 (за допомогою перемикача П2, відключивши котушку 1). ЕРС індукції, яка виникає в котушці 1, відображатиметься в лівому вікні віртуального осцилографа. Амплітудне значення струму котушки 2 I02 і амплітудне значення ЕРС в першій котушці Е01 відображаються при цьому у відповідних вікнах.

5. За формулою (11), для декількох значень струму, розрахувати коефіцієнт взаємної індукції L21. Результати занести в таблицю. Частота f рівна 50Гц.

6. Отримані результати занести в таблицю 2.

Таблиця 2.

| І1, А | UL2, В | L12, Гн | І2, А | UL1, В | L21, Гн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Завдання 3. Дослідження залежності коефіцієнтів взаємоіндукції L12 і L21 від взаємного розташування котушок.

1. Подати напругу на котушку 1 (за допомогою перемикача П1). Встановити струм I1 в межах 0,3÷0,6 А.

2. Рухому котушку 2 (використовуючи шток 1 на касеті ФПЕ-05м) повністю всунути в котушку 1. Переміщуючи її в протилежне крайнє положення через 1см, записувати значення ЕРС взаємоіндукції в колі котушки 2 і відстань між котушками в таблицю виміряних значень.

3. За формулою (11), розрахувати коефіцієнт взаємоіндукції L12. Одержані дані занести в таблицю.

4. Подавши напругу на котушку 2 ( за допомогою перемикача П2, відключивши котушку 1), повторити вимірювання по пп. 2, 3 і розрахувати L21.

5. Отримані результати занести в таблицю 3.

Таблиця 3.

| І1, А | UL2, В | d1, см | L12, Гн | І2, А | UL1, В | d 2, см | L21, Гн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Побудувати графіки залежності L12 і L21 як функції координати z         (z – відстань між котушками).

# Контрольні питання.

1. Сформулюйте закон електромагнітної індукції Фарадея і правило Ленца.

2. У чому полягає явище взаємоіндукції?

3. Чому рівна ЕРС взаємоіндукції двох контурів?

4. Від чого залежить коефіцієнт взаємоіндукції?

5. Поясніть графік залежності L12=f(z), отриманий в даній роботі.